Билет № 1

| Вопрос №1 (ИПИСЗ) | Какие средства защиты, используются при работе в электроустановках? |
| --- | --- |
| п. 1.1.4. | 1 | средства коллективной защиты, средства от падения с высоты |
|  | 2 | средства защиты от поражения электрическим током, средства защиты от электрических полей повышенной напряжённости, средства индивидуальной защиты |
|  | 3 | средства защиты экранирующие, средства защиты индикаторные |
|  | 4 | средства защиты выполненные из диэлектрической резины, а также из токонепроводящих средства защиты индикаторные материалов |
| Вопрос № 2 (ПУЭ) | Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений? |
| п. 1.7.119. | 1 | каркас вводного устройства |
|  | 2 | повторный заземлитель |
|  | 3 | шина РЕ |
|  | 4 | шина N проводника |
| Вопрос №3 (ПУЭ) | В чём отличие устройств зануления систем ТN-С от ТN-S ? |
| п. 1.7.3. | 1 | принадлежностью соответственно к электроустановкам до 1000 В. глухозаземлённой нейтралью и изолированной |
|  | 2 | принадлежностью соответственно к электроустановкам выше 1000 В. глухозаземлённой нейтралью и изолированной |
|  | 3 | система ТN-С пятипроводная, ТN-S-четырёхпроводная |
|  | 4 | в системе ТN-С функции проводников РЕ и N совмещены на всём протяжении, в системе ТN-S- разделены на всём протяжении |
|  | 5 | обе системы имеют раздельные проводники РЕ и N |
| Вопрос № 4 (ПОТЭЭ) | ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? |
| п. 5.7. | 1 | да |
|  | 2 | нет |
|  | 3 | Правилами не регулируется |
| Вопрос № 5 (ПТЭЭП) | Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящегоработы по обслуживанию действующих электроустановок? |
| п. 1.4.20. | 1 | 1 раз в 6 месяцев |
|  | 2 | 1 раз в год; |
|  | 3 | раз в 2 года |
|  | 4 | согласно предписания инспектора по охране труда |
| Вопрос № 6 (ИПИСЗ) | К какому виду средств защиты относится устройство для прокола кабеля? |
| п. 1.1.5. п.1.1.6. | 1 | средства защиты от поражения электрическим током основные до1000 В. |
|  | 2 | средства защиты от поражения электрическим током основные выше1000 В. |
|  | 3 | средства защиты от поражения электрическим током дополнительные выше 1000 В. |
|  | 4 | средства защиты от поражения электрическим током 1000 В. |
|  | 5 | средства индивидуальной защиты(СИЗ) |
| Вопрос № 7(ПУЭ) | Какие помещения относятся к сырым? |
| п. 1.1.8. | 1 | относительная влажность не выше 60 % |
|  | 2 | относительная влажность от 60 % до 75% |
|  | 3 | относительная влажность от 75 % и выше |
|  | 4 | относительная влажность приближается к 100 % |
|  | 1 | относительная влажность не выше 60 % |
| Вопрос №8 (ИУМЗЗ) | Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией? |
| Раздел 2, табл.2.1. | 1 | Жилые и административные строения. |
|  | 2 | Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды |
|  | 3 | Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства. |
|  | 4 | Все объекты. |
| Вопрос №9 (РД) | ДЛЯ ЧЕГО К ГОЛОВЕ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ ХОЛОД ВО ВРЕМЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ? |
|  | 1 | Чтобы уменьшить прилив крови. |
|  | 2 | Чтобы снизить давление. |
|  | 3 | Для сохранения жизни головного мозга. |
|  | 4 | Чтобы у пострадавшего не было болевого шока. |
| Вопрос №10 (РД) | В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКС РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ? |
|  | 1 | В положении «сидя» и «лежа» |
|  | 2 | В любом положении пострадавшего. |
|  | 3 | В положении «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности. |
|  | 4 | В положении пострадавшего на животе. |

Билет № 2

| Вопрос № 1 (ИПИСЗ) | В каких электроустановках предназначено применение однополюсных указателей напряжения до 1000 В.? |
| --- | --- |
| п. 2.4.24. | 1 | в электроустановках до1000 В. постоянного тока |
|  | 2 | в электроустановках выше1000 В. постоянного тока |
|  | 3 | в электроустановках до1000 В. переменного тока |
|  | 4 | в электроустановках выше1000 В. переменного тока |
| Вопрос № 2 (ПУЭ) | Какие помещения относятся к электропомещениям? |
| п. 1.1.5. | 1 | любые помещения с электрооборудованием напряжением 220 В. |
|  | 2 | любые помещения с электрооборудованием напряжением выше 50 В. |
|  | 3 | помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование доступное только квалифицированному обслуживающему персоналу |
|  | 4 | помещения с электрооборудованием установленной мощностью более 10 кВт. |
|  | 5 | помещения с электрооборудованием установленной мощностью более 50 кВт. |
| Вопрос № 3 (ПУЭ) | 3. Что называется электроустановкой? |
| п. 1.1.3. | 1 | совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования предназначенных для передачи и распределения электрической энергии |
|  | 2 | совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями в которых они установлены)предназначенных для передачи и распределения электрической энергии |
|  | 3 | совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе сооружениями и помещениями в которых они установлены)предназначенных для трансформации, распределения электрической энергии и преобразования её в другие виды энергии |
|  | 4 | совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями в которых они установлены)предназначенных для производства, трансформации, распределения электрической энергии и преобразования её в другие виды энергии |
|  | 5 | совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями в которых они установлены)предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другие виды энергии |
| Вопрос № 4 (ПОТЭЭ) | В КАКОМ СЛУЧАЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К МЕСТУ ЗАМЫКАНИЯ НА РАССТОЯНИЕ МЕНЕЕ 4M B ЗАКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ? |
| п. 3.7 | 1 | В случае производственной необходимости. |
|  | 2 | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение (с использованием электрозащитных средств). |
|  | 3 | Ни в каком случае нельзя. |
| Вопрос № 5 (ПТЭЭП) | Дать определение термина «Испытательное напряжение промышленной частоты»? |
| термины | 1 | амплитудное значение напряжения переменного тока |
|  | 2 | действующее значение напряжения переменного тока |
|  | 3 | действующее значение напряжения переменного тока частотой 50 Гц. |
|  | 4 | амплитудное значение напряжения переменного тока частотой 50 Гц. |
|  | 1 | амплитудное значение напряжения переменного тока |
| Вопрос №6 (ИУМЗЗ) | Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники? |
| Раздел 3, п.3.2.1.2 | 1 | Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура). |
|  | 2 | Металлические элементы типа водосточных труб |
|  | 3 | Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм |
|  | 4 | Любые элементы из перечисленных. |
| Вопрос № 7 (ПУЭ) | Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома? |
| п. 1.7.119. | 1 | должна быть закрыта кожухом |
|  | 2 | смонтирована в шкафу или ящике |
|  | 3 | может быть алюминиевой |
|  | 4 | смонтирована в шкафу или ящике с запирающейся дверцей и знаком |
| Вопрос №8 (РД) | ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ ? |
|  | 1 | Проверить пульс на запястье. |
|  | 2 | Приступить к реанимации. |
|  | 3 | Проверить наличие дыхания. |
|  | 4 | Наложить жгут на сонную артерию. |
| Вопрос № 9 (ПОТЭЭ) | ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ КАКОЙ-ЛИБО РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В? |
| п.3.6 | 1 | Нет, не допускается. |
|  | 2 | Да, допускается. |
|  | 3 | Да, допускается, но только в исключительных случаях, с письменного разрешения руководителя организации. |
| Вопрос № 10 (ПТЭЭП) | Какие значения измеряемых параметров могут быть приняты в качестве исходных, для заключения о пригодности электрооборудования к эксплуатации, при отсутствии их для конкретного оборудования? |
| п. 3.6.8. | 1 | работающего однотипного оборудования |
|  | 2 | вновь вводимого однотипного оборудования |
|  | 3 | согласно требований норм приёмо-сдаточных испытаний |
|  | 4 | согласно требований ГОСТа |

Билет № 3

| Вопрос № 1 (ИПИСЗ) | Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду ? |
| --- | --- |
| п. 1.2.7. | 1 | основные в электроустановках до1000 В. |
|  | 2 | основные в электроустановках выше1000 В. |
|  | 3 | специальной конструкции |
|  | 4 | дополнительные электроустановках до1000 В. |
|  | 5 | дополнительные в электроустановках выше1000 В. |
| Вопрос № 2 (ПУЭ) | Какое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в электроустановках напряжением до 1000 В. с глухозаземлённой нейтралью? |
| п. 1.1.29. | 1 | цифровое и буквенное |
|  | 2 | буквенное |
|  | 3 | буквенное и цветовое |
|  | 4 | буквенное, цветовое и расположением в пространстве |
|  | 1 | цифровое и буквенное |
| Вопрос № 3 (ПУЭ) | В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление PEN проводника на вводе в электроустановки здания ? |
| п. 1.7.102. п.1.7.3. | 1 | в системе ТN |
|  | 2 | в системе ТТ |
|  | 3 | в системе IТ |
|  | 4 | в системе ТТ и IТ |
|  | 5 | во всех системах |
| Вопрос № 4 (ПОТЭЭ) | В КАКОМ СЛУЧАЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К МЕСТУ ЗАМЫКАНИЯ НА РАССТОЯНИЕ МЕНЕЕ 8 М В ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ? |
| П.3.7 | 1 | В случае производственной необходимости. |
|  | 2 | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение (с использованием электрозащитных средств). |
|  | 3 | Ни в каком случае нельзя. |
| Вопрос № 5 (ПТЭЭП) | Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство в в электроустановках до 1000 В. ? |
| п. 1.2.3. и п.1.2.7. | 1 | Работник из числа руководителей или специалистов Потребителя, имеющий гр.4, назначенный соответствующим документом |
|  | 2 | работник Потребителя с группой по электробезопасности IV, назначенный соответствующим документом |
|  | 3 | работник Потребителя, после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности |
|  | 4 | работник сторонней организации, с группой по электробезопасности V выше1000 В. |
| Вопрос №6 (РД) | МОЖНО ЛИ ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ? |
|  | 1 | Да, если рана небольшая. |
|  | 2 | Да, если есть салфетки «колетекс». |
|  | 3 | Да, если инородное тело небольшое |
|  | 4 | Нет. |
| Вопрос №7 (ИУМЗЗ) | Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты зданий, сооружений и наружных установок? |
| Глава реком.поэкспл., п.3 | 1 | Один раз в год по графику |
|  | 2 | Один раз в год перед началом грозового сезона |
|  | 3 | Один раз в три месяца. |
|  | 4 | Один раз в три года. |
| Вопрос №8 (ИПИСЗ) | Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? |
| П.1.2.2 | 1 | По протоколам эксплуатационных испытаний |
|  | 2 | По штампу или маркировке на средстве защиты. |
|  | 3 | По бирке, которая приклеивается к средству защиты |
|  | 4 | По внешнему виду средств защиты |
| Вопрос № 9 (ПОТЭЭ) | На какое расстояние допускается приближаться людям к неогражденным токоведущим частям электроустановок (кроме вл), находящимся под напряжением до 1 кв? |
| п. 3.3 | 1 | 0,6 м. |
|  | 2 | 0,1 м. |
|  | 3 | не нормируется (без прикосновения). |
| Вопрос № 10 (ПТЭЭП) | Какое сопротивление изоляции должно быть у ручного электроинструмента напряжением 220 В.? |
| таблица 37 | 1 | 0,5 Мом |
|  | 2 | 1,0 Мом |
|  | 3 | 10 Мом |
|  | 4 | в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормам испытаний электрооборудования ПТЭЭП |
|  | 5 | не регламентируется |

Билет № 4

| Вопрос № 1 (ПУЭ) | Какие виды проверок заземляющих устройств должны быть выполнены при приёмосдаточных испытаниях? |
| --- | --- |
| п. 1.8.39. | 1 | дефектоскопия сварных соединений, Проверка элементов заземляющего устройства, Проверка цепи фаза — нуль, Измерение сопротивления заземляющих устройств. Измерение напряжения прикосновения. |
|  | 2 | Проверка элементов заземляющего устройства, Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, проверка состояния пробивных предохранителей, Проверка цепи фаза — нуль, Измерение сопротивления заземляющих устройств. Измерение напряжения прикосновения. |
|  | 3 | измерение сопротивление грунта, Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, Проверка цепи фаза — нуль, Измерение сопротивления заземляющих устройств. |
|  | 4 | контроль затяжки болтового присоединение РЕ проводника, Проверка цепи фаза — нуль, Измерение сопротивления заземляющих устройств. Проверка состояния пробивных предохранителей Измерение напряжения прикосновения. |
|  | 5 | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, Проверка цепи фаза — нуль, Измерение сопротивления заземляющих устройств.Измерение напряжения прикосновения |
| Вопрос № 2 (ПУЭ) | Кто может выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением выше 1000 В. единолично? |
| п. 2.3.13. | 1 | работник имеющий группу I, прошедший первичный инструктаж на рабочем месте |
|  | 2 | работник имеющий группу II, в помещениях, где токоведущие части ограждены,по распоряжению |
|  | 3 | работник имеющий группу III, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |
|  | 4 | работник имеющий группу I, в электропомещениях без повышенной опасности в отношении поражении людей электрическим током |
|  | 5 | работник имеющий группу II по указанию главного энергетика |
| Вопрос № 3 (ПОТЭЭ) | КТО ИМЕЕТ ПРАВО ЕДИНОЛИЧНОГО ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ? |
| п. 3.4. | 1 | Работник из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, имеющий группу не ниже III. |
|  | 2 | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V. |
|  | 3 | Любой из перечисленных выше работников. |
| Вопрос № 4(ПТЭЭП) | От сети какого напряжения должны питаться ручные светильники ремонтного освещения в помещениях с повышенной опасностью? |
| п. 2.12.6. | 1 | не выше 12 В. |
|  | 2 | не выше 36 В. |
|  | 3 | не выше 42 В. |
|  | 4 | не выше 50 В. |
|  | 5 | не выше 60 В. |
| Вопрос № 5 (ПУЭ) | Каков перерыв в электроснабжении может быть допущен для электроприёмников первой категории? |
| п. 1.2.19. | 1 | на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала |
|  | 2 | на время, необходимое для включения резервного питания действиями выездной оперативной бригады |
|  | 3 | на время, необходимое для ремонта или замены повреждённого элемента системы электроснабжения, не превышающего 1 сутки |
|  | 4 | на время автоматического восстановления питания |
|  | 5 | на время восстановления питания оперативным персоналом, но не более 1 часа |
| Вопрос № 6 (ПОТЭЭ) | ЧЕРЕЗ КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ ПЕРСОНАЛУ НЕ ИМЕЮЩЕМУ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСВОЕНА IV ГР ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ? |
| Прил.1 | 1 | 24 месяца в предыдущей группе |
|  | 2 | 12 месяцев в предыдущей группе |
|  | 3 | 6 месяцев в предыдущей группе |
|  | 4 | 3 месяца в предыдущей группе |
| Вопрос №7 (ИУМЗЗ) | Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией? |
| Раздел 1, п.2.2 табл.2.1 | 1 | Жилые и административные строения. |
|  | 2 | Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды. |
|  | 3 | Здания и сооружения высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения. |
|  | 4 | Все объекты. |
| Вопрос №8 (РД) | МОЖНО ЛИ ДАВАТЬ ПИТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ЖИВОТА? |
|  |  | Можно, в ограниченном количестве. |
|  |  | Можно в неограниченном количестве. |
|  |  | Можно, если внутренние органы не затронуты ранением. |
|  |  | Нельзя. |
| Вопрос № 9 (ПУЭ) | Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые в электроустановках до 1000 В. ? |
| п. 1.7.50. | 1 | обеспечивает защиту от токов короткого замыкания |
|  | 2 | обеспечивает защиту от токов перегрузки |
|  | 3 | обеспечивает защиту от токов короткого замыкания и перегрузки |
|  | 4 | обеспечивает дополнительную защиту от прямого прикосновения |
|  | 5 | обеспечивает защиту от токов короткого замыкания и от поражения электрическим током |
| Вопрос № 10 (ПОТЭЭ) | Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место? |
| п. 18.1. | 1 | "Не включать! Работают люди". |
|  | 2 | "Не включать! Работа на линии". |
|  | 3 | Любой из перечисленных выше плакатов. |

Билет №5

| Вопрос № 1 (ИПИСЗ) | Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям в процессе эксплуатации ? |
| --- | --- |
| глава 2 п.2.12.9. | 1 | изолирующие клещи |
|  | 2 | изолирующие накладки жёсткие |
|  | 3 | подставки изолирующие и ковры диэлектрические |
|  | 4 | изолирующие накладки гибкие (из полимерных материалов) |
|  | 5 | заземления переносные |
| Вопрос № 2 (ПУЭ) | Какова веичина испытательного выпремленного напряжения одножильных кабелей напряжением до 1000 В с пластмассовой изоляцией без брони(экранов), проложенных по воздуху ? |
| п. 1.8.40. | 1 | 1 кВ. |
|  | 2 | 3 кВ. |
|  | 3 | 6 кВ. |
|  | 4 | не производится |
|  | 5 | 10 кВ. |
| Вопрос № 3 (ПОТЭЭ) | КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ? |
| П.5.2. | 1 | Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. |
|  | 2 | Ответственный руководитель работ и допускающий. |
|  | 3 | Производитель работ, наблюдающий, а также члены бригады. |
|  | 4 | Все вышеперечисленные работники. |
| Вопрос № 4 (ПОТЭЭ) | ПРОИЗВОДИТСЯ ЛИ ДОПУСК БРИГАДЫ К РАБОТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ (НАБЛЮДАЮЩИМ) ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ? |
| п. 13.1. | 1 | Производится без оформления в наряде. |
|  | 2 | Производится с оформлением в наряде. |
|  | 3 | Не производится. |
| Вопрос № 5 (ПТЭЭП) | С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств защитного отключения при использовании их в электроустановках? |
| п. 2.7.19. | 1 | 1 раз в месяц |
|  | 2 | 1 раз в 6 месяцев |
|  | 3 | 1 раз в год |
|  | 4 | в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормам испытаний электрооборудования ПТЭЭП |
|  | 5 | не регламентируется |
| Вопрос № 6 (ПУЭ) | При каком минимальном значении напряжения переменного тока следуетвыполнять защиту при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности ? |
| п. 1.7.53. | 1 | 50 В. |
|  | 2 | 120 В. |
|  | 3 | 220 В. |
|  | 4 | 380 В. |
|  | 5 | 440 В. |
| Вопрос № 7 (ПОТЭЭ) | ГДЕ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ НАРЯД-ДОПУСК ПРИ ПЕРЕРЫВЕ В РАБОТЕ С СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ РАБОЧЕГО ДНЯ? |
| п. 13.2. | 1 | У допускающего, а при отсутствии допускающего - можно оставить наряд в отведенном для этого месте. |
|  | 2 | Производителю работ (наблюдающему) разрешается оставить наряд у себя при работе в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала. |
|  | 3 | Любое из вышеперечисленных мест хранения допустимо. |
|  | 4 | Производителю работ (наблюдающему) разрешается оставить наряд у себя в любом случае. |
| Вопрос № 8 (ПОТЭЭ) | ГДЕ ВЫВЕШИВАЕТСЯ ПЛАКАТ «ЗАЗЕМЛЕНО»? |
| п. 23.1. | 1 | В месте установки переносного заземления или на рукоятках стационарных заземляющих ножей. |
|  | 2 | На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки. |
| Вопрос №9 (РД) | ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЕСЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ НА ВЫСОТЕ? |
|  | 1 | Как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты. |
|  | 2 | Вызвать врача. |
|  | 3 | Не тратя время, приступить к оказанию помощи на высоте. |
|  | 4 | Выяснить причину несчастного случая. |
| Вопрос №10 (ИУМЗЗ) | Пораженные коррозией заземлители и токоотводы подлежат замене |
| Реком.по эксп. П.3 | 1 | Один раз в год согласно утвержденному графику |
|  | 2 | Один раз в шесть лет после работ со вскрытием заземляющих устройств молниезащиты зданий |
|  | 3 | В случае уменьшения площади поперечного сечения проводников более чем на 25% для объектов I категории |
|  | 4 | Не регламентировано |

Билет № 6

| Вопрос № 1 (ПУЭ) | Какие виды проверок должно пройти всё электрооборудование помимо испытаний, предусмотренных гл. 1.8. ПУЭ «Нормы приёмо-сдаточных испытаний» ? |
| --- | --- |
| п. 1.8.3. | 1 | проверки, определённые распорядительными документами Ростехнадзора |
|  | 2 | проверки работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями |
|  | 3 | проверочный пуск основного и вспомогательного электрооборудования |
|  | 4 | комплексное опробование оборудования |
|  | 5 | проверка систем безопасности при аварийных режимах работы электрооборудования |
| Вопрос № 2 (ПОТЭЭ) | КАКОВ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ВОЗВРАТА КЛЮЧЕЙ ОТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК? |
| п. 3.13. | 1 | Ключи должны выдаваться под расписку. Выдача и возврат ключей должна учитываться в специальном журнале произвольной формы. |
|  | 2 | Ключи должны выдаваться под расписку. Выдача и возврат ключей должна учитываться в оперативном журнале. |
|  | 3 | Допустим любой из вышеперечисленных методов учета. |
| Вопрос № 3 (ПОТЭЭ) | В КАКОМ СЛУЧАЕ НАРЯД-ДОПУСК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДАН ЗАНОВО? |
| п. 11.6 | 1 | При замене ответственного руководителя или производителя работ (наблюдающего). |
|  | 2 | При изменении состава бригады более чем наполовину. |
|  | 3 | При изменении условий работы. |
|  | 4 | Во всех вышеперечисленных случаях. |
| Вопрос № 4 (ПТЭЭП) | От сети какого напряжения должны питаться ручные светильники ремонтного освещения в особо опасных помещениях ? |
| п. 2.12.6. | 1 | не выше 12 В. |
|  | 2 | не выше 36 В. |
|  | 3 | не выше 42 В. |
|  | 4 | не выше 50 В. |
|  | 5 | не выше 60 В. |
| Вопрос № 5 (ИПИСЗ) | К какому виду средств защиты относятся предупреждающие плакаты ? |
| п. 1.1.5. п. 1.1.7. | 1 | средства коллективной защиты |
|  | 2 | средства защиты специальные(коллективные) |
|  | 3 | Средства индивидуальной защиты (СИЗ) |
|  | 4 | средства защиты от поражения электрическим током и защиты от полей повышенной напряжённости |
|  | 5 | средства сигнализирующие |
| Вопрос № 6 (ПУЭ) | Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении должна быть выполнена в электроустановках? |
| п. 1.7.51. | 1 | непрерывный контроль изоляции |
|  | 2 | автоматическое отключение питания |
|  | 3 | установка ограждений |
|  | 4 | установка барьеров |
|  | 5 | размещение вне зоны досягаемости |
| Вопрос № 7 (ПОТЭЭ) | СКОЛЬКО НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ МОЖЕТ ВЫДАВАТЬСЯ НА ОДНОГО ОТВЕТСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОТ? |
| п.6.2. | 1 | Только один. |
|  | 2 | Не более двух. |
|  | 3 | Не более трех. |
|  | 4 | Число нарядов определяет выдающий наряд. |
| Вопрос №8 (РД) | В какой обуви нужно передвигаться в зоне "шагового напряжения"? |
|  | 1 | В обычной обуви с резиновой подошвой. |
|  | 2 | В диэлектрических ботах или галошах. |
|  | 3 | Вид обуви не имеет значения. |
| Вопрос №9 (ИУМЗЗ) | К какому классу по устройству молниезащиты относятся промышленные предприятия: |
| Раздел 1, п.2.2 табл.2.1 | 1 | Обычный |
|  | 2 | Специальный с ограниченной опасностью |
|  | 3 | Специальный, представляющий опасность для непосредственного окружения |
|  | 4 | Специальный, опасный для экологии |
| Вопрос №10 | НА КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ "ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"? |
| (ПТЭЭП) п. 1.1.2 | 1 | На электроустановки электрических станций |
|  | 2 | На электроустановки организаций независимо от форм собственности до 500кВ включительно |
|  | 3 | На электроустановки граждан владельцев электроустановок напряжением выше 1000В. |
|  | 4 | На электроустановки граждан владельцев электроустановок напряжением до 1000В. |

Билет № 7

| Вопрос № 1 (ПУЭ) | Каков перерыв в электроснабжении может быть допущен для электроприёмников второй категории? |
| --- | --- |
| п. 1.2.20. | 1 | на время, необходимое для включения резервного питания действиями ремонтного персонала |
|  | 2 | на время, необходимое для включения резервного питания действиями оперативного персонала или выездной бригады |
|  | 3 | на время, необходимое для ремонта или замены повреждённого элемента системы электроснабжения, не превышающего 1 сутки |
|  | 4 | на время автоматического восстановления питания |
|  | 5 | на время восстановления питания оперативным персоналом, но не более 2 часов |
| Вопрос № 2 (ПОТЭЭ) | КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО НАРЯДУ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ? |
| п. 5.9. | 1 | 1. В электроустановках напряжением выше 1000 В - не ниже IV группы, а напряжением до 1000 В - не ниже III группы. |
|  | 2 | 2. В электроустановках напряжением выше 1000 В - не ниже V группы, а напряжением до 1000 В - не ниже IV группы. |
| Вопрос № 3 (ПОТЭЭ) | МОЖНО ЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ РАБОТ В ЭЛ.УСТАНОВКЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ МЕСТНОГО ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА, ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ ОСТАВЛЯТЬ НАРЯД У СЕБЯ? |
| п. 13.2. | 1 | да |
|  | 2 | нет |
| Вопрос №4 (ИУМЗЗ) Раздел 1, П.2.2 Табл.2.2 | Сколько уровней защиты от ПУМ существует для объектов отнесенных к классу «обычных»? |
|  | 1 | Четыре уровня |
|  | 2 | Три уровня |
|  | 3 | Не дифференцируются |
| Вопрос № 5 ( ПТЭЭП) | Кто проводит присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу? |
| п. 1.4.4. и п.2.,прим.1 | 1 | инженер по охране труда предприятия |
|  | 2 | работник имеющий группу 4 по электробезопасности в электроустановках до 1000В |
|  | 3 | инспектор по охране труда подразделения |
|  | 4 | работник из числа административно- технического персонала имеющего группу 5 в электроустановках выше 1000В |
|  | 5 | работник из числа электротехнического персонала данного предприятия с группой по электробезопасности не ниже 3, назначенным распоряжением руководителя организации |
| Вопрос № 6 (ПУЭ) | Какова величина испытательного напряжения и прибора для испытаний сопротивления изоляции аппаратов и цепей напряжением до 500 В. ? |
| п. 1.8.7. | 1 | испытательное напряжение-500 В.; мегаомметр на напряжение-500 В. |
|  | 2 | испытательное напряжение-1000 В.; мегаомметр на напряжение-1000 В. |
|  | 3 | испытательное напряжение-2500 В.; мегаомметр на напряжение-2500 В. |
|  | 4 | имеются дополнительные указания |
|  | 5 | не испытываются |
| Вопрос № 7 (ПОТЭЭ) | КОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? |
| п. 5.4. | 1 | Работнику из числа административно-технического персонала, имеющему группу по электробезопасности не ниже III. |
|  | 2 | Работнику из числа административно-технического персонала, имеющему группу по электробезопасности не ниже IV. |
| Вопрос № 8 (ПОТЭЭ) | КАКОЕ ИЗ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ? |
| П.5.1. | 1 | Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. |
|  | 2 | Допуск к работе и надзор во время работы. |
|  | 3 | Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе. |
|  | 4 | Подготовка рабочего места |
| Вопрос №9 (РД) | Какое действие является неприменимым при оказании первой помощи в случаях термических ожогов с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей? |
|  | 1 | Накрыть обожженную поверхность сухой, чистой тканью. |
|  | 2 | Приложить поверх раны чистую, сухую ткань холод на 20-30 минут. |
|  | 3 | Предложить обильное теплое питье и, при отсутствии аллергических реакций, 2-3 таблетки анальгина. |
|  | 4 | Промыть место ожога водой и забинтовать |
| Вопрос №10 (РД) | Следует немедленно нанести удар кулаком по грудине и приступить к сердечно-легочной реанимации в случае если у пострадавшего: |
|  | 1 | Нет сознания |
|  | 2 | Нет реакции зрачков на свет |
|  | 3 | Нет пульса на сонной артерии |
|  | 4 | В случае наличия всех трех вышеназванных признаков внезапной смерти |

Билет №8

| Вопрос № 1 (ПТЭЭП) | Кто может осуществлять обслуживание электроустановок потребителей в организации? |
| --- | --- |
| п. 1.2.1. | 1 | персонал обученный в специализированной организации |
|  | 2 | персонал имеющий профессиональное образование |
|  | 3 | персонал своей организации, прошедший первичный инструктаж на рабочем месте |
|  | 4 | только подготовленный персонал своей организации, имеющий группу I и выше |
|  | 5 | подготовленный электротехнический персонал своей организации или персонал специализированной организации по договору |
| Вопрос № 2 (ПОТЭЭ) | КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СТАРШИЙ в СМЕНЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В? |
| п. 3.2 | 1 | Не ниже II группы. |
|  | 2 | Не ниже III группы. |
|  | 3 | Не ниже IV группы. |
|  | 4 | V группу. |
| Вопрос № 3 (ПУЭ) | Что из перечисленного относится к особо опасным помещениям? |
| п. 1.1.13. | 1 | влажные помещения |
|  | 2 | пыльные помещения |
|  | 3 | токопроводящие полы |
|  | 4 | территория открытых электроустановок |
| Вопрос №4 (ПУЭ) | На основании каких документов дается заключение о пригодности оборудования к эксплуатации |
| п. 1.8.4. | 1 | акта комплексного опробования электрооборудования |
|  | 2 | результатов всех испытаний оборудования |
|  | 3 | результатов всех испытаний и измерений относящихся к данной единице оборудования |
|  | 4 | результатов всех измерений относящихся к данной единицы оборудования |
|  | 5 | акта комплексного опробования электрооборудования |
| Вопрос № 5 (ИПИСЗ) | В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры ? |
| п. 2.12.1. | 1 | в открытых электроустановках до1000 В. |
|  | 2 | в открытых электроустановках выше1000 В. |
|  | 3 | в электроустановках до и выше1000 В. |
|  | 4 | в закрытых сырых электроустановках выше1000 В. |
| Вопрос № 6 (ИПИСЗ) | Для каких из перечисленных средств защиты нормируются токи, протекающие через них ? |
| п. 1.5.10. | 1 | изолирующие клещи |
|  | 2 | изолирующие накладки жёсткие |
|  | 3 | штанги изолирующие |
|  | 4 | изолирующие накладки гибкие (из полимерных материалов) |
|  | 5 | ковры резиновые диэлектрические |
| Вопрос № 7 (ПОТЭЭ) | МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ В СПЕЦОДЕЖДЕ С КОРОТКИМИ ИЛИ ЗАСУЧЕННЫМИ РУКАВАМИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ? |
| п. 4.5. | 1 | Да, можно. |
|  | 2 | Нет, нельзя. |
|  | 3 | Можно в жаркое время года. |
| Вопрос №8 (ИУМЗЗ) | Что такое молниеотвод? |
| Раздел 2, п.2.1 | 1 | Устройства защиты от прямых ударов молнии состоящий из комплекса молниеприемников, токоотводов и заземлителей. |
|  | 2 | Устройства, ограничивающие воздействия электрического и магнитного полей молнии. |
|  | 3 | Элементы устройств защиты, ограничивающие разность потенциалов, обусловленную растеканием тока молнии. |
| Вопрос №9 (РД) | ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ С ПОСТРАДАВШИМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЕСЛИ У НЕГО ГОЛОДНЫЙ ОБМОРОК? |
|  | 1 | Накормить. |
|  | 2 | Напоить сладким чаем. |
|  | 3 | Приступить к реанимации путем проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. |
| Вопрос №10 (РД) | ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ, КАКОЕ СООТНОШЕНИЕ ВДОХОВ/ НАЖАТИЙ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ? |
|  | 1 | 1 вдох 5 нажатий |
|  | 2 | 2 вдоха 5 нажатий |
|  | 3 | 2 вдоха 15 нажатий |
|  | 4 | 2 вдоха 30 нажатий |

Билет №9

| Вопрос №1 (ПУЭ) | Каковы допустимые значения токов утечки по фазам при испытании повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий 10 кВ. ? |
| --- | --- |
| таблица 1.8.40. | 1 | не более 1,0 мА. |
|  | 2 | не более 0,7 мА. |
|  | 3 | не более 0,5 мА. |
|  | 4 | не нормируется |
|  | 5 | не более 2 мА. |
| Вопрос № 2 (ПУЭ) | Какие обязанности возлагаются на ремонтный персонал ? |
| термины | 1 | обслуживание электроустановок |
|  | 2 | организация ремонтных работ |
|  | 3 | обеспечение технического обслуживания, монтажа, наладки и испытания в ЭУ |
|  | 4 | производит переключения электрической части технологического оборудования |
|  | 5 | ремонт и испытание электрооборудования |
| Вопрос № 3 (ПОТЭЭ) | КАКИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В? |
| п. 19.1. | 1 | Изолирующей подставкой. |
|  | 2 | Диэлектрическим ковром. |
|  | 3 | Диэлектрическими перчатками. |
|  | 4 | Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться, т.к. достаточно наличия изолирующих частей у указателя. |
| Вопрос № 4 (ПТЭЭП) | С какой периодичностью должен производиться визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства электроустановок ? |
| п. 2.7.9. | 1 | по графику один раз в год |
|  | 2 | по графику но не реже одного раза в год |
|  | 3 | по графику но не реже одного раза в 6 месяцев |
|  | 4 | по графику один раз в 3 месяца |
|  | 5 | не производиться |
| Вопрос № 5(ПТЭЭП) | Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным ? |
| п. 1.2.6. | 1 | при новом назначении работника для выполнения функций ответственного за электрохозяйство |
|  | 2 | по требованию органов Ростехнадзора |
|  | 3 | не реже 1 раза в 5 лет с отметкой на них о проверке |
|  | 4 | не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке |
|  | 5 | не реже 1 раза в год с отметкой на них о проверке |
| Вопрос №6 (ИПИСЗ) | ГДЕ ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ электрозащитные средства? |
| гл. 1.3 | 1 | хранение в ящиках |
|  | 2 | хранение совместно с другими средствами защиты |
|  | 3 | хранение в сухом светлом помещении |
|  | 4 | разрешается хранение совместно с инструментом |
|  | 5 | хранение в закрытых помещениях |
| Вопрос №7 (ИПИСЗ) | ЧТО ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ПЕРСОНАЛ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ? |
| п.1.2.4 | 1 | не брать для работы неисправное средство защиты |
|  | 2 | сообщить руководителю |
|  | 3 | изъять неисправное средство защиты с записью в журнале учёта и содержания средств защиты |
| Вопрос №8 (РД) | Как правильно оказать первую помощь при попадании в глаза инородного предмета? |
|  | 1 | Промыть обильной струей воды. |
|  | 2 | Промыть нейтрализующей жидкостью. |
|  | 3 | Удалить твердые частицы марлевым тампоном или носовым платком. |
|  | 4 | Прикрыть оба глаза салфеткой, исключив вращение глазных яблок, и доставить пострадавшего в медпункт. |
| Вопрос №9 (РД) | В каком положении пострадавший должен ожидать прибытия врачей скорой помощи, если он находится в состоянии комы? |
|  | 1 | В положении "Лежа на боку". |
|  | 2 | Б) В положении "Лежа на спине". |
|  | 3 | В) В положении "Лежа на животе". |
|  | 4 | В положении "Лежа на боку". |
| Вопрос №10 (ИУМЗЗ) | Сечения соединительных проводников из меди через которые протекает более 25% тока молнии должно быть не менее: |
| Раздел 4, табл. 4.1 | 1 | 16мм2 |
|  | 2 | 25мм2 |
|  | 3 | 50мм2 |

Билет №10

| Вопрос №1 (ПОТЭЭ) | КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ НАБЛЮДАЮЩИЙ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В? |
| --- | --- |
| п. 5.10. | 1 | Не ниже V группы. |
|  | 2 | Не ниже IV группы. |
|  | 3 | Не ниже III группы. |
| Вопрос № 2 (ПТЭЭП) | Какие электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены? |
| п. 58 | 1 | все электроустановки и бытовые электроприборы |
|  | 2 | нагревательные и осветительные |
|  | 3 | все за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации |
|  | 4 | в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , если это обусловлено их функциональным назначением |
|  | 5 | только электроустановки рабочего освещения |
| Вопрос №3 ( ПУЭ) | Какова величина испытательного напряжения электрооборудования и изоляторов, номинальное напряжение которых превышает номинальное напряжение электроустановки в которой они эксплуатируются ? |
| п. 3.6.9. | 1 | 12 кВ. |
|  | 2 | 15 кВ |
|  | 3 | согласно паспортным данным |
|  | 4 | по нормам, установленным для класса изоляции данной установки |
|  | 5 | не более двукратного значения испытательного напряжения промышленной частоты |
| Вопрос № 4 (ИПИСЗ) | Какие электрозащитные средства в электроустановках выше 1000 В. относятся к основным ? |
| п. 1.1.6. | 1 | Изолирующие штанги всех видов и изолирующие клещи |
|  | 2 | изолирующие накладки жёсткие |
|  | 3 | штанги для переноса и выравнивания потенциала(в электроустановках 110 кВ.) |
|  | 4 | изолирующие накладки гибкие (из полимерных материалов) |
|  | 5 | ковры резиновые диэлектрические |
| Вопрос №5 (ПТЭЭП) | В КАКОМ СЛУЧАЕ ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РАБОТНИКОВ? |
| п. 1.4.23 | 1 | При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем. |
|  | 2 | При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда. |
|  | 3 | При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки. |
|  | 4 | Во всех вышеперечисленных случаях. |
| Вопрос №6 (ПОТЭЭ) | КАКИЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНЫ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ ГРОЗЫ? |
| П.4.12 | 1 | Все работы на воздушных линиях электропередачи и связи. |
|  | 2 | Все работы в открытых распределительных устройствах. |
|  | 3 | Работы на вводах и коммутационных аппаратах в закрытых распределительных устройствах, непосредственно подключенных к воздушным линиям электропередачи. |
|  | 4 | Все вышеперечисленные работы. |
| Вопрос №7 (ПУЭ) | КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К УСТАНОВКЕ ГЛАВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ В ПОДЪЕЗДЕ ИЛИ ПОДВАЛЕ ДОМА? |
| п. 1.7.119 | 1 | должна быть медной |
|  | 2 | изготавливается из стали или алюминия |
|  | 3 | должна быть алюминиевой |
| Вопрос №8 (ИУМЗЗ) | Не рекомендуется размещать токоотводы: |
| Раздел 3, п.3.2.2.4 | 1 | Равномерно по периметру защищаемого объекта |
|  | 2 | Вблизи углов зданий |
|  | 3 | На максимальном расстоянии от дверей и окон |
|  | 4 | В водосточных трубах |
| Вопрос №9 (РД) | ПРИ ОСМОТРЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРОВЕРЯЮТ РЕАКЦИЮ ЗРАЧКА НА СВЕТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ: |
|  | 1 | наличия сознания |
|  | 2 | наступления необратимой смерти |
|  | 3 | спазма мышц |
|  | 4 | Все выше перечисленные |
| Вопрос №10 (РД) | В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКС РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ? |
|  | 1 | В положении «сидя» и «лежа» |
|  | 2 | В любом положении пострадавшего. |
|  | 3 | В положении «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности. |
|  | 4 | В положении пострадавшего на животе. |

| Билет 1 | Билет 2 | Билет 3 | Билет 4 | Билет 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 |
| 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 2-4 |
| 3-4 | 3-5 | 3-1 | 3-3 | 3-4 |
| 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-4 | 4-1 |
| 5-2 | 5-3 | 5-1 | 5-4 | 5-4 |
| 6-2 | 6-4 | 6-4 | 6-3 | 6-1 |
| 7-3 | 7-4 | 7-2 | 7-1 | 7-3 |
| 8-2 | 8-2 | 8-2 | 8-4 | 8-2 |
| 9-3 | 9-1 | 9-3 | 9-4 | 9-1 |
| 10-3 | 10-2 | 10-1 | 10-1 | 10-3 |
| Билет 6 | Билет 7 | Билет 8 | Билет 9 | Билет 10 |
| 1-2 | 1-2 | 1-5 | 1-3 | 1-3 |
| 2-3 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 3-4 | 3-1 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 4-1 | 4-1 | 4-3 | 4-3 | 4-1 |
| 5-4 | 5-5 | 5-3 | 5-4 | 5-4 |
| 6-2 | 6-1 | 6-4 | 6-5 | 6-4 |
| 7-4 | 7-2 | 7-2 | 7-3 | 7-1 |
| 8-2 | 8-4 | 8-1 | 8-4 | 8-4 |
| 9-1 | 9-4 | 9-2 | 9-3 | 9-2 |
| 10-3 | 10-4 | 10-4 | 10-1 | 10-3 |